Томская область

# Кожевниковский район

Совет Чилинского сельского поселения

# РЕШЕНИЕ

# ПРОЕКТ                                                                                                    №

с. Чилино

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования

муниципального образования «Чилинского сельское поселение»

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ                       «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Чилинское сельское поселение»,

# Совет Чилинского сельского поселения решил:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования  «Чилинского сельское поселение», согласно приложению.

2. Разместить изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Чилинского сельское поселение» в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП)  в сети «Интернет» по адресу:http://fgis.economy.gov.ru.

3. Обнародовать настоящее решение в установленном Уставом Чилинского сельского поселения порядке и разместить на официальном сайте Администрации Чилинского сельского поселения в сети «Интернет» по адресу: http://www.chilino.kozhreg.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу с даты обнародования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета Чилинского  сельского поселения.

# Глава Чилинского

# сельского поселения					                                               С.А. Гаврилов

# Проект размещен на сайте 00.00.0000 в разделе проекты НПА

Приложение

к Решению Совета

Чилинского сельского поселения

от  ____________ № _______

# Местные нормативы градостроительного проектирования

# муниципального образования «Чилинского сельское поселение»

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Нормативы градостроительного проектирования Чилинского сельского поселения (далее - Нормативы) разработаны на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации в целях установления совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения, относящимися к областям: электроснабжения; теплоснабжения; газоснабжения; водоснабжения; водоотведения; автомобильных дорог местного значения; физической культуры и массового спорта; образования, здравоохранения; утилизации и переработки бытовых отходов и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения в соответствии с  Генеральным планом Чилинского сельского поселения, утвержденного решением Совета Чилинского сельского поселения от 21.10.2013 № 45 (разработчик   ООО «ГЕОЗЕМСТРОЙ», г. Воронеж).

  - Нормативы разработаны с целью решения  следующих задач:

1) установление минимального набора показателей, расчет которых необходим при разработке Генерального плана, документации по планировке территории, а также внесение в них изменений;

2) создание условий для планирования территорий Чилинского сельского поселения под размещение объектов, обеспечивающих благоприятные условия жизнедеятельности человека, в том числе,  объектов социального и коммунально-бытового назначения, инженерной и транспортной инфраструктур;

3) обеспечения доступности объектов социального и коммунально-бытового назначения для населения;

4) обеспечение оценки качества документов территориального планирования, документации по планировке территории в плане соответствия их решений целям повышения качества жизни населения.

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ И ИХ УРОВЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ. ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

### 2.1.  Объекты, относящиеся к области электроснабжения.

2.1.1  Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовое потребление электроэнергии | тыс. кВт ч | 1021,35 | Генеральный план Чилинского сельского поселения | Материалыпо обоснова-нию проекта. Том II. раздел 2, пункт 2.4.1 |
| 2 | С учетом коэф. совмещения максимумов нагрузок К=0,8 | тыс.кВт | 1225,62 |  |  |
| 3 | Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки | час. | 4400 |  |  |

2.1.2. Обоснование расчетных показателей:

Нормативы электрических нагрузок жилищно-коммунального сектора установлены Генеральным планом Чилинского сельского поселения  (Положение о территориальном планировании в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей»  РД 34.20.185-94 (изменения и дополнения 1999 г.) с учетом пище приготовления на газовых плитах. Распределение суммарного потребления электроэнергии населением при составе семьи 3 человека составит 421 кВт. ч. в год на одного человека. Рост электрических нагрузок по промышленным и сельскохозяйственным предприятиям принят из расчета прироста 2 % в год.

### 2. 2  2. 2  Объекты, относящиеся к области теплоснабжение.

2.2.1  Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Максимальная часовая тепловая нагрузка потребителей (ЖКС, пром. объекты, собственные нужды, потери в сетях) | Гкал/час | 65,0 | Генеральный план Чилинского поселения | Постановление администрации Чилинского сельского поселения «Об утверждении схемы теплоснабжения Чилинского сельского поселения» № 61 от 01.08.201 |

2.2.2.  Обоснование расчетных показателей:

Норматив тепловых нагрузок потребителей установлены  Постановление администрации Чилинского сельского поселения «Об утверждении схемы теплоснабжения Чилинского сельского поселения» № 61 от 01.08.2017, в соответствии с СП 131.13330.2012 «Свод правил. Строительная климатология» (актуализированная редакция СНиП 23-01-99)  и  СП 124.13330.2012  «Свод правил. Тепловые сети» (актуализированная редакция  СНиП 41-02-2003

2.3. Объекты, относящиеся к области газоснабжение.

2.3.1. На территории муниципального образования «Чилинского сельское поселение» газоснабжение отсутствует.

  - Объекты, относящиеся к области водоснабжения.

2.4.1  Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопотребление для населения на хозяйственно-бытовые нужды | тыс. л/сутки | 530 | Генеральный план Чилинского сельского поселения | Материалы по обоснова-нию проекта. Том II. раздел 2, пункт 2.4.1 |
| 2 | Расход воды на один внутренний пожар | литр/сек | 10 |  |  |

2.4.2  Обоснование расчетных показателей:

Норматив водопотребления установлен Генеральным планом Генеральным планом Чилинского сельского поселения (Материалы по  обоснованию проекта Том II.

раздел 2,пункт 2.4.1), в соответствии с СП 31.13330.2012 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»  (актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*)

2.5. Объекты, относящиеся к области водоотведения.

2.5.1  Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Суммарные суточные расходы, в том числе |  |  | Генеральный план Чилинского сельского поселения | Материалы по обоснова-нию проекта. Том II. раздел 2, пункт 2.4.1 |
|  | всего | м3/сутки | 515,86 |  |  |
|  | население | м3/сутки | 468,97 |  |  |
|  | Коммунально-бытовые предприятия, промышленность обслуживающая население, прочие расходы (10%) | м3/сутки | 46,89 |  |  |

2.5.2   Обоснование расчетных показателей.

Нормативы водоотведения установлены Генеральным планом Чилинского сельского поселения (Материалы по обоснованию проекта Том II.раздел 2,пункт 2.4.1) в соответствии с СП 32.13330.2012 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85).

  - Автомобильные дороги местного значения.

2.6.1  Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | 35,41 | Генеральный план Чилинского сельского поселения | Материалы по обоснова-нию проекта Том II. раздел 1, Раздел 1.9.2 |
| 2 | Автомобильные дороги регионального значения | км | 35,0 |  |  |
| 2.1 | Ширина зем. полотна и проезжей части автомобильной дороги регионального значения | м | 7,0 |  |  |

2.6.2 Обоснование расчетных показателей.

Нормативы улично-дорожной сети установлены Генеральным планом Чилинского сельского поселения  (Материалы по обоснованию проекта Том II раздел 2,пункт 2.4.1), в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

  - Объекты дошкольного образования.

2.7.1  Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспеченность дошкольными образовательными организациями мест/тыс.жит. | 70 | Генеральный план Чилинского сельского поселения | Материалы по обоснованию проекта. Том II Раздел 1 пункт1.9.4. |
| 2 | Радиус пешеходной доступности дошкольных образовательных организаций метров | 500 |  |  |

2.7.2  Обоснование расчетных показателей.

Нормативы по обеспеченности дошкольными образовательными организациями и их уровень территориальной доступности установлены Генеральным планом Чилинского сельского поселения (Материалы по обоснованию проекта Том II Раздел 1пункт 1.9.4.),   в соответствии с СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

  - Объекты начального  общего, основного общего и среднего общего образования.

2.8.1  Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения. | Норматив | Обоснование | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспеченность общеобразовательными организациями | мест/тыс.жит. | 100 | Генеральный план Чилинского сельского поселения | Материалы по обоснова-нию проекта Том II Раздел 1 пункт1.9.4. |
| 2 | Радиус пешеходной доступности общеобразовательных организаций, в том числе: | км |  | СП 42.13330.2011 "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" |  |
|  | I ступень обучения – начальное общее, (не более) |  | 2 |  |  |
|  | II-III ступень обучения – основное общее, среднее общее, (не более) |  | 2-4 |  |  |
| 3 | Радиус транспортной доступности общеобразовательных организаций (в одну сторону), в том числе: | мин. |  |  |  |
|  | I ступень обучения – начальное общее, (не более) |  | 15 |  |  |
|  | II-III ступень обучения – основное общее, среднее общее, (не более) |  | 30 |  |  |

    - Обоснование расчетных показателей.

Нормативы по обеспеченности объектами начального  общего, основного общего и среднего общего образования и их уровень территориальной доступности установлены Генеральным планом Чилинского сельского поселения (Материалы по обоснованию проекта Том II Раздел 1 пункт1.9.4.), в соответствии с СП 42.13330.2011 «Свод правил  Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

  - Объекты, относящиеся к области здравоохранения

2.9.1  Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребность в амбулаторной помощи, на 1000 жителей | Посещений/ смена | 17,6 | СП 30-102-99 "Свод правил. Планировка и застройка территорий малоэтажного строительства" | Приложение Б |
| 2 | Потребность в поликлинической помощи, на 1000 жителей | м2 общей площади | 50,0 |  |  |
| 3 | Радиус доступности объектов амбулаторно-поликлинической помощи | мин | 15 (с использованием транспорт) | СП 42.13330.2011 "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", | Таблица 5 |

2.9.2  Обоснование расчетных показателей.

Нормативы по обеспеченности дошкольными образовательными организациями и их уровень территориальной доступности установлены в соответствии с СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) и СП 30-102-99 «Свод правил. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства».

  - Объекты, относящиеся к области физической культуры и массового спорта.

2.10.1   Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плоскостные спортивные сооружения | га на 1000 чел. | 0,7-0,9 | СП 42.13330.2011 "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", Материалы по обоснованию проекта Том II Раздел 1 пункт 1.9.4. | Приложение Ж Сводная таблица нормативных требований |
| 2 | Спортивные залы | м2 пола на 1000 чел. | 60-80 |  |  |
| 3 | Бассейны | м2 зеркала воды на 1000 чел. | 20-25 |  |  |

2.10.2   Обоснование расчетных показателей.

Нормативы по обеспеченности объектами физической культуры и массового спорта и их уровень территориальной доступности установлены Генеральным планом Чилинского сельского поселения (Материалы по обоснованию проекта Том II Раздел 1 пункт1.9.4.), в соответствии с СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

  - Объекты, относящиеся к области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

2.11.1 Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бытовые отходы, в том числе: Твердые: от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | кг на чел. в год | 190-225 | СП 42.13330.2011 "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" | Приложение М |
|  |  | литр на чел. в год | 900-1000 |  |  |
|  | от прочих жилых зданий | кг на чел. в год | 300-450 |  |  |
|  |  | литр на чел. в год | 1100-1500 |  |  |
|  | общее количество по населенному пункту с учетом общественных зданий | кг на чел. в год | 280-300 |  |  |
|  |  | литр на чел. в год | 1400-1500 |  |  |
|  | жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | литр на чел. в год | 2000-3500 |  |  |
|  | смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков | Литр на чел. в год | 8-20 |  |  |
|  |  | кг на чел. в год | 5-15 |  |  |

2.11.2  Обоснование расчетных показателей.

Нормативы по обеспеченности объектами, относящимися к области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, установлены в соответствии с СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

# 3.Правила и область применения нормативов градостроительного проектирования

# 1 Действие местных нормативов распространяется на всю территорию Чилинского сельского поселения.

Нормативы являются обязательными для применения всеми участниками деятельности, связанной с подготовкой  Генерального плана Чилинского сельского поселения,  разработкой документации по планировке территории независимо от организационно-правовых форм.

2. Совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Чилинского сельского поселения производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения сельского поселения в Генеральном плане Чилинского сельского поселения, зон планируемого размещения объектов местного значения в документации по планировке территории в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории  Чилинского сельского поселения.

3. При определении местоположения планируемых к размещению объектов местного значения,  в целях подготовки и внесения изменений в Генеральный план и  Правила землепользования и застройки Чилинского сельского поселения, документации по планировке территории, следует учитывать наличие на территории Чилинского сельского поселения в границах территорий таких же объектов, их параметры (площадь, ёмкость, вместимость), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов.

При определении границ зон планируемого размещения объектов местного значения следует учитывать параметры объектов местного значения и нормы отвода земель для таких объектов.

4. Нормативы применяются:

- при подготовке, согласовании и утверждении Генерального плана и Правил землепользования и застройки Чилинского сельского поселения, а также  при внесении изменений в  указанные документы;

-  при подготовке и утверждении документации по планировке территорий Чилинского сельского поселения.

- при проверке документации по планировке территории на соответствие Генеральному плану, Правилам землепользования и застройки Чилинского сельского поселения, требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий;

- при проведении публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план и  Правила землепользования и застройки Чилинского сельского поселения, документации по планировке территорий.